CARACTERISTICAS TECNICAS CHATENET CH32 PICK UP

MOTOR

Motor: Yanmar 
Motor: Diesel de inyección 
Diseño: Transversal delantero 
Cilindrada: 523 cm3 
Número de cilindros: 2 en la línea 
Alimentación: bomba de inyección 
Refrigeración: Líquido 
Potencia máxima: 4 kW (5,4 HP) 
Velocidad máxima del motor: 3.200 rev / minutos 
Combustible: Diesel 
Alternador: 40 A 
Batería 12 V 40 A

TRANSMISIÓN

Cambio: Automático 
Transmisión: frontal 
Diferencial puente inversor: AV AR neutral 
Relación de reducción: 1/10

FRENOS

Doble circuito hidráulico de disco delantero de 210 mm de diámetro pad autoajustable desgaste 
Diámetro del tambor trasero de 160 mm cojín autoajustable desgaste 
Frenos hidráulicos traseros con límite de los cables del freno de estacionamiento a las ruedas traseras

SUSPENSION

Delantera: MC Pherson de ruedas independientes con brazos oscilantes inferiores 
Trasera: ejes de ruedas independientes con brazos de arrastre auto deformable Amortiguadores hidráulicos de doble con muelles helicoidales

DIRECCIÓN

Columna de seguridad antichoque 
Radio de giro: 4m

RUEDAS 
Delantera y trasera: aluminio de 15 "

NEUMÁTICOS 
delanteros y traseros 155/60 R15

CARROCERIA

Número de asientos: 2 
Carga de la caja: 160 kg 
Estructura de la caja de seguridad de aluminio extrusionado 
Pisos termoplásticos 
Carrocería termoplástica teñida en masa contra los rayos UV 
Puertas sin marco con metal antifricción

Parabrisas laminado

DIMENSIONES

Longitud: 3.215 m 
Anchura: 1,567 m 
Altura: 1.475 m 
Distancia entre ejes: 2054 mm 
Volquete 0.98 X 1.00 m hasta 160 Kg

COMODIDAD Y ACABADOS

Elevalunas eléctricos. 
Cierre centralizado con mando a distancia y luz intermitente recordatorio 
Sensores de aparcamiento 
RDS Radio CD 
2 altavoces de diámetro 100 
Llantas de aleación 15 " 155/60 R15 
Escape cromado
Insonorización de motor 
Cenicero extraíble 
1 encendedor 
Bolsillos de puerta derecha e izquierda.

Tapón del depósito bloqueable 
Capacidad de depósito de gasoil  19,5 litros
Aviso de la temperatura exterior de hielo (menos de 3º)